## Slide 1
北斗/GNSS 模块：ROS2 接入、ENU 转换和 SLAM 接口已完成
当前进度：节点、launch、依赖均已完成并提交 Git
ATGM336H
ROS2 节点
WGS84 → ENU
SLAM map 坐标接口
已完成的技术内容
1. ATGM336H 北斗模块完成 ROS2 接入。 2. 完成地理坐标到局部 ENU 坐标转换。 3. 完成 ENU 坐标与 SLAM map 坐标系的接口适配。 4. 相关节点、launch 和依赖均已完成。
当前交付状态
ROS2 / ENU / map
软件接口阶段已完成并提交 Git。 下一阶段转入室外实测和坐标标定。
当前边界：已完成软件适配，不等同于室外定位精度或 RTK 指标已验证。
01 / 02
Notes: 这一页同步北斗同学当前已经完成的内容。重点是软件接入和坐标接口已经提交 Git，暂时不要把它表述成室外定位精度已经验证。

## Slide 2
下一步验证链路：室外实测 → 坐标标定 → 多传感器融合 → 精度验证
目标：把已完成的软件接口转化为可复现的现场数据和定位误差证据
1 室外实测
2 GNSS-SLAM 坐标标定
3 多传感器融合
4 实车定位精度验证
阶段 | 主要检查内容 | 阶段输出
室外实测 | 卫星信号、输出频率、时间戳、连续性和原始数据 | 原始日志 / rosbag / 环境记录
坐标标定 | ENU 原点、航向、GNSS↔SLAM map 的平移和旋转关系 | 坐标变换参数 / 标定记录
多传感器融合 | GNSS + 轮速 + IMU + SLAM 的融合方案和降级逻辑 | 融合位姿 / 质量状态
精度验证 | 使用独立真值对比定位误差、稳定性和异常点 | 误差报告 / 是否满足目标
当前结论：软件接入已完成；室外实测、标定、融合和精度数据是下一阶段的验收依据。
02 / 02
Notes: 这一页说明后续验证顺序。顺序不能跳过：先确认室外原始数据，再做 GNSS-SLAM 坐标标定，然后进入融合，最后用独立真值做定位精度验证。